## Technická data

### Ventil a vedení

požadovaná hodnota	                  mez opotřebení

#### Průměr ventilu

- sací	28,5mm	     -

- výfukový	25,0mm	     -

Zdvih ventilu

- sací	8,8mm	     -

- výfukový	8,2mm	     -

Vůle ventilu (při studeném motoru) od r. 91

- sací	0,10-0,20mm	     -

- výfukový	0,15-0,25mm	     -

Vůle ventilového dříku

- sací	0,020-0,047mm	0,35mm

- výfukový	0,040-0,067mm	0,35mm

Vnitřní průměr vedení

- sací a výfukový	5,000-5,012mm	     -

Vnější průměr ventilového dříku

- sací	4,965-4,980mm	     -

- výfukový	4,945-4,960mm	     -

Házení ventilového dříku

- sací a výfukový	            -	0,05mm

Tloušťka hlavy ventilu

- sací a výfukový	            -	0,5mm

Koncová délka dříku ventilu

- sací a výfukový	            -	2,5mm

Šířka ventilového sedla

- sací a výfukový	0,9-1,1mm	     -

Radiální házení ventilové hlavy

- sací a výfukový	            -	0,03mm

Délka volné ventilové pružiny(sací a výfuková)

- vnitřní	            -	35mm

od r.91:39,4mm

- vnější	            -	37,8

od r.91:41,8mm

Napětí ventilové pružiny (sací a výfuková)

- vnitřní	5,3-6,5 kg	     -

28 mm dlouhá

od r.91:31mm

- vnější	13,1-15,1 kg	     -

31,5 mm dlouhá

od r.91:34,5mm

##### Vačková hřídel a hlava

požadovaná hodnota                            mez opotřebení

Výška vačky

- sací	33,878-33,918mm	33,580mm

- výfuková	33,535-33,573mm	33,240mm

Vůle ložiskového čepu vačkové hřídele

- sací a výfuková	0,032-0,066mm	0,150mm

Vnitřní průměr ložiska vačk. hřídele

- sací a výfuková	22,012-22,025mm	     -

Vnější průměr ložiska vačk. hřídele

- sací a výfuková	21,959-21,980mm	     -

Házení vačkové hřídele

- sací a výfuková	            -	0,10mm

Délka rozv. řetězu přes 20 článků 	            -	158mm

Počet čepů na rozv. řetězu (při zn. 3)	22 čepů	     -

Vnitřní průměr vahadla

- sací a výfukové	12,000-12,018mm	     -

Průměr vahadlové hřídele

- sací a výfuková	11,973-11,984mm	     -

Rovinnost hlavy válců	            -	0,20mm

##### Válec, píst a pístní kroužky

požadovaná hodnota                            mez opotřebení

Kompresní tlak

-     do roku 88	1000-1400 kPa	800 kPa

10-14 kg/cm2	8kg/cm2

- od roku 89	1200-1400 kPa	1000 kPa

12-14 kg/cm2	10kg/cm2

Rozdíl tlaku mezi válci	            -	200 kPa

Vůle píst-válec

- do roku 88	0,065-0,075mm	0,120mm

- od roku 89	0,050-0,060mm	     -

Vrtání

- do roku 88	76,000-76,015mm	76,065mm

- od roku 89	78,000-78,015mm	78,080mm

Průměr pístu ( měřeno od spod. okraje)

- do roku 88	75,930-75,945mm	75,880mm

- od roku 89	77,945-77,960mm	78,080mm

Rovinnsot dosed. plochy válců	             -	0,20mm

Volná dilatační mezera pístního kroužku

- 1. R kroužek do r. 87	asi 9,7mm	7,8mm

- od roku 88	8,4mm	6,7mm

- od roku 89	10mm	8mm

- 2. R kroužek	asi 8,2mm	6,6mm

- od roku 89	11,5mm	9,2mm

Dilatační mezera pístního kroužku

- 1. Kroužek	0,20-0,35mm	0,7mm

- 2. Kroužek	0,20-0,35mm	0,7mm

- od roku 89	0,35-0,50mm	1,0mm

Vůle pístní kroužek-drážka

- 1.kroužek	               -	0,180mm

- 2. Kroužek	-	0,150mm

Šířka drážky pístního kroužku

- 1.kroužek	1,01-1,03mm	-

- 2.kroužek	1,01-1,03mm	-

- stírací kroužek	2,01-2,03mm	-

Šířka pístních kroužků

- 1.kroužek	0,97-0,99mm	-

- 2.kroužek	0,97-0,99mm	-

Průměr díry pro pístní čep	20,002-20,008mm	20,030mm

Průměr pístního čepu	19,996-20,000mm	19,980mm

##### Ojnice a kliková hřídel

požadovaná hodnota                            mez opotřebení

Vnitřní průměr hlavy ojnice	20,010-20,018mm	20,040mm

Axiální vůle oka ojnice (na klikovce)	0,10-0,20mm	0,30mm

Šířka oka ojnice	20,95-21,00mm	     -

Šířka čepu klik. hřídele	21,10-21,15mm	     -

Vůle oka ojnice (na klikovce)	0,032-0,0256mm	0,080mm

Průměr čepu klikové hřídele	37,976-38,000mm	     -

Vůle ložiskového čepu klik. hřídele	0,020-0,044mm	0,080mm

Průměr ložiskového čepu kl. hř.	35,976-36,000mm	     -

Axiální vůle klikové hřídele	0,04-0,16mm	     -

-   od roku 1988	0,05-0,13mm	     -

Axiální vůle vymezovací podložky

-   levý	2,33-2,51mm	     -

-   od roku 1988	2,36-2,48mm	     -

-   pravý	2,39-2,45mm	     -

-   od roku 1988	2,42-2,44mm	     -

Házivost klik. hřídele	               -	0,05mm

##### Olejové čerpadlo

požadovaná hodnota                            mez opotřebení

Převod olejového čerpadla	1,885(73/45x43/37)	     -

-   od roku 1989	1,819(72/46x43/37)

Tlak oleje  (při 60°C)	nad 3kg/cm2 (300kPa)	     -

pod 6kg/cm2 (600kPa)

při 3000 ot/min

##### Spojka

požadovaná hodnota                            mez opotřebení

Šířka lamely	2,52-2,68mm	2,22mm

Čelní házení lamely	            -	0,10mm

Délka volné spojkové pružiny	            -	34mm

od r. ´89:3,1mm

Průměr spojkového hl. válce	14,000-14,043mm	     -

Průměr pístku	13,957-13,984mm	     -

Průměr válce vysouvací hydrauliky	35,700-35,762mm	     -

Průměr pístku	35,650-35,675mm	     -

##### Převodovka a hnací řetěz

požadovaná hodnota                            mez opotřebení

Primární převod	1,622 (73/45)	     -

- od roku 1989	1,565 (72/46) 	     -

Sekundární převod	3,285 (46/14)	     -

- od roku 1988	3,214 (45/14)	     -

- od roku 1989	3,200 (48/15) 	     -

Převodové poměry

- 1.převodový stupeň	2,385 (31/13)	     -

- 2.převodový stupeň	1,632 (31/19)	     -

- 3.převodový stupeň	1,250 (25/20)	     -

- 4.převodový stupeň	1,045 (23/22)	     -

- 5.převodový stupeň	0,913 (21/23)	     -

Vůle řad. vidlička-drážka

- č.1, č.2, č.3	0,1-0,3mm	0,50mm

Šířka drážky řad. vidličky

- č.1, č.2, č.3	5,0-5,1mm	     -

Šířka řadící vidličky

- č.1, č.2, č.3	4,8-4,9mm	     -

Typ řetězu	Daido: DID532ZL	     -

Takasago: RK532GSV

- počet článků	114 článků	     -

- od roku 1990	118 článků	     -

- délka přes 20 čepů	      -	319,4mm

Průvěs řetězu	20-25mm 	     -

- od roku 1990	25-35mm	     -

##### Karburátor

Typ karburátoru	Mikuni BST34SS

Průměr difuzoru	34 mm; od r.´89=36mm; od r.´91=40mm

Identifikační číslo	06B40; od r.´89=40C00;

od r.´90=40C60; od r.´91=41C0

Volnoběžné otáčky	1100±100 ot/min

Výška hladiny	1,5±0,5mm

Výška plováku	14,6±1,0mm

Hlavní tryska	#127,5; od r.´89=122,5; od r.´91=125

Hlavní vzduchová tryska	0,6mm; od r.´89=1,5mm; od r.91=1,2mm

Jehla trysky	4D13(3); od r.´89=3E56-3rd; od r.´91=6ZD13-3rd

Jehlová tryska	0-9

Volnoběžná tryska	#42,5; od r.´89= #40

Obtok	#1 0,8; #2 0,8; #3 0,8

0,7mm

Ventilové sedlo	2,0mm; od r.´89=2,3mm; od r.´91=2,5mm

Tryska sytiče	#42,5; od r.´89= #45; od r.´91= #40

Šroub směsi	povolení z dotažení o 2 otáčky

Škrtící klapka	#130

Volnoběžná vzduchová tryska	#150

Vůle lanka plynu	0,5-1,0mm

##### Elektrické zařízení

Bod zážehu	13° od HÚ při otáčkách pod 1500 ot/min

35° od HÚ při otáčkách nad 2350 ot/min

- od roku 1989	7° od HÚ při 1500 ot/min

Pořadí zapalování	1 – 2 – 4 – 3

Zapalovací svíčky	JR9A

- od roku 1989	JR9B

Vzdálenost elektrod	0,6-0,7mm

Odpor snímače zapalování	asi 130-180 Ω

Odpor zapalovací cívky

- primární vinutí	3-5 Ω

- sekundární vinutí	25-45Ω

Alternátor

- průměr sběrného kotouče	míra opotřebení 14mm

- délka kartáčku	míra opotřebení 4,5mm

Regulované napětí	přes 13,5V při 5000 ot/min

Startér

- délka kartáčku	míra opotřebení 6mm

- mezera v komutátoru	míra opotřebení 0,2mm

Odpor relé startéru	3-5   Ω

Baterie

- typové označení	YB14L-A2

- kapacita	12V  50,4kC (14 Ah) /10 hodin

- hustota	1,28 při 20°C

Pojistky

- světlo	10 A

- blinkry	10 A

- zapalování	10 A

- koncové světlo	10 A

- dobíjení	10 A

##### Wattáž

Světla

- dálková		60 W

- potkávací		55 W

Parkovací	   	4W

Koncové / brzdové světlo		5/21W

Blinkry		23W

Světlo otáčkoměru		3W

Světlo tachometru		3W

Kontrolka blinkrů		1,7W

Kontrolka dálkových světel		1,7W

Kontrolka neutrálu		3W

Kontrolka oleje		1,7W

Kontrolka bočního stojanu		3W

Osvětlení značky		8W

##### Brzdy a kola

požadovaná hodnota                            mez opotřebení

Výška pedálu zadní brzdy	55mm	     -

Tloušťka brzd. kotouče

- přední	4,5±0,2mm	4,0mm

-     od roku 1989	5,0mm	4,5mm

- zadní	6,0±0,2mm	5,5mm

Házení brzd. kotouče	            -	0,30mm

Průměr hlavního brzdového válce

- přední	15,870-15,913mm	     -

- od roku 1989	14,000-14,043mm	     -

- zadní	12,700-12,743mm	     -

Průměr pístu brzdy

- přední	15,827-15,854mm	     -

- od roku 1989	13,957-13,984mm	     -

- zadní	12,657-12,684mm	     -

Průměr válce třmenu

- přední	32,030-32,106mm	     -

- zadní	38,180-38,256mm	     -

Průměr pístu třmenu

- přední	31,995-32,000mm	     -

- od roku 1989	33,878-33,928mm	     -

- zadní	38,098-38,148mm	     -

Házení prolisu ráfku

- axiální	           -	2,0mm

- radiální	           -	2,0mm

Úchylka kruhovitosti hřídele kola

- přední	          -	0,25mm

- zadní	          -	0,25mm

Velikost pneumatik

- přední	110/80 VR 18 V 260	     -

- od roku 1989	120/70 ZR 17	     -

- od roku 1990	130/60 ZR 17	     -

- zadní	150/70 VR 18 V 260	     -

- od roku 1988	160/60 VR 18	     -

- od roku 1989	160/60 ZR 17	     -

- od roku 1990	180/55 ZR 17	     -

Hloubka

- přední	          -	1,6mm

- zadní	          -	2,0mm

Zavěšení kol

požadovaná hodnota                            mez opotřebení

Zdvih přední vidlice	130mm	     -

- od roku 1989	120mm	     -

Délka volné pružiny	     -	459mm

- od roku 1987	     -	463mm

- od roku 1989	     -	347mm

- od roku 1990	     -	277mm

Výška oleje ve vidlici	159mm	     -

- od roku 1989	146mm	     -

- od roku 1990	131mm	     -

Objem oleje	417ml

- od roku 1990	398ml

Zdvih zadní pružiny	135mm	     -

0,3mm

##### Tlaky v kolech

Tlak při studeném kole	  solo                                      se spolujezdcem

- přední	250 kPa	250 kPa

- zadní	250 kPa	280 kPa

Palivo a olej

Druh benzínu	benzín s okt. číslem 85-95 nebo vyšším

možno použít olovnatý i bezolovnatý

Objem nádrže včetně reservy	19 l

- od roku 1991	22 l

- reserva	4,5 l

Typ motor. oleje	SAE 10 W/40, API SE nebo SF

Plnící množství:

- výměna oleje	3400ml / od r.89: 4000 ml

- výměna filtru	3700ml / od r.89: 4200 ml

Typ tlumičového oleje	10

Objem oleje v každé vidlici	417 ml/ od r.90: 398ml

Typ brzdové kapaliny	DOT 3, DOT 4 nebo SAE J1703